Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Решением сессии

Айхальского поселкового Совета

от 22.09.2011г. № 48-8

ПОЛОЖЕНИЕ

«О ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ

УСТАНОВОК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПОСЕЛОК АЙХАЛ»»

Сокращения, принятые в положении:

НО - наружное освещение,

АДО – архитектурно-декоративное освещение,

ГОСТ - государственный стандарт,

СНиП - строительные нормы и правила,

ИЗУ - импульсное зажигающее устройство,

ПУЭ - правила устройства электроустановок,

ЛК - единица измерения освещенности (люкс),

Кд/м2 - единица измерения яркости дорожного покрытия (кандела на квадратный метр),

ТУ - технические условия,

ПП - пункт питания,

МПОТ при ЭЭ - межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок,

ССБТ - сборник стандартов безопасности труда,

ПТЭЭП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,

РМУ - ремонтно-монтажный участок,

ПТО - производственно-технический отдел.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по эксплуатации установок наружного освещения на территории муниципального образования «Поселок Айхал» (далее - Положение) содержит основные организационные и эксплуатационные требования по внедрению эффективной системы содержания и технической эксплуатации установок наружного освещения на территории МО «Поселок Айхал».

1.2. Положение распространяется на эксплуатацию установок наружного освещения улиц, дорог, проездов и площадей, территорий парков, скверов, архитектурно-декоративного освещения  объектов поселка.

1.3. Соблюдение Положения обеспечит технически исправное состояние установок наружного освещения, надежную работу всей сети освещения поселка, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание наружного освещения, повысит комфортность проживания населения и безопасность движения транспортных средств.

Положение базируется на основополагающих нормативно-технических документах, относящихся    к   сетям наружного   освещения   МО   «Поселок   Айхал»:   ГОСТ   50597-93

"Автомобильные дороги и улицы. Техническое состояние, допустимое к безопасной эксплуатации", "Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов", утвержденные приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88 N 10,"Правила устройства электроустановок", утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 20.06.2003 N 242,"Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", утвержденные Постановлением Минтруда от 05.01.2001 N 3, приказом Минэнерго Российской Федерации от 27.12.2000 N 163, "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", СН 541-82 "Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов", "Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышки)", утвержденные Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 11.06.2003 N 87, "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденные Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 31.12.99 N 98.

1.4.Положение разработано для предприятий и организаций, занимающихся эксплуатацией, капитальным ремонтом, реконструкцией, строительством установок наружного освещения МО «Поселок Айхал», определившихся по результатам открытого конкурса.

1.5. Положение учитывает специфические условия эксплуатации установок наружного освещения питающих и распределительных электрических сетей:

- размещение установок наружного освещения и их электрических сетей в непосредственной близости от проезжей части улиц и дорог с транспортным движением, что нередко приводит к нарушениям в работе (отказам) установок наружного освещения и электрических сетей при наездах на опоры, резко усложняет проведение работ на линии;

- использование совместной подвески сетей наружного освещения с распределительными электросетями 6-0,4 кВ, что приводит к дополнительному усложнению условий работы оборудования и обслуживания персоналом установок наружного освещения;

- наличие протяженных участков воздушных сетей наружного освещения, выполненных неизолированными проводами, на улицах с высокорослыми деревьями, что приводит к многочисленным обрывам при сильном ветре и необходимости проведения неотложных восстановительных работ;

- обрывы воздушных неизолированных проводов, проложенных по опорам наружного освещения над тротуарами или в непосредственной близости от них, что представляет серьезную опасность для пешеходов и требует принятия незамедлительных мер по их восстановлению или локализации;

- наличие через каждые 30-40 м в распределительных кабельных сетях ответвлений к светильникам, выполненных с разрезанием и разделкой кабеля в цоколях опор, что снижает надежность работы установок, в том числе и защиты, и требует постоянного контроля слабо защищенных разделок кабеля и щитков в цоколях многочисленных опор;

- периодическое включение и отключение не менее чем один раз в сутки распределительных сетей наружного освещения с изменяющейся по характеру нагрузкой при включении, что при использовании коммутационных аппаратов вызывает появление переходных режимов в сетях, снижает надежность питания установок наружного освещения;

- необходимость обслуживания каждого светового прибора в течение года, заключающегося в ревизии его электрической схемы, узла крепления, чистке оптического отсека и проведении замены ламп. Периодичность замены ламп в значительной степени зависит от качества электрической энергии, поступающей от энергоснабжающей организации, качества исполнения импульсных зажигающих устройств (ИЗУ), дросселей и ламп.

2. Основные нормы наружного освещения

2.1. Нормы, регламентирующие светотехнические показатели установок наружного освещения, должны соответствовать Правилам устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго Российской Федерации от 20.06.2003 N 242, СНиП 23-05-95 (естественное и искусственное освещение).

2.2. Уровень освещенности проезжей части улиц, дорог, площадей определяется категорией улиц и дорог и должен соответствовать следующим показателям:

| Категория объекта по освещению | Улицы, дороги и площади | Наибольшая интенсивность движения транспорта в обоих направлениях, ед/ч | Средняя яркость покрытия, кд/кв.м | Средняя горизонтальная освещенность покрытия, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Магистральные дороги, магистральные улицы общегородского значении | Св. 3000 Св. 1000 до 3000 От 500 " 1000 | 1,6 1,2 0,8 | 20 20 15 |
| Б | Магистральные улицы районного значения | Св. 2000 Св. 1000 до 2000 От 500 " 1000 Менее 500 | 1,0 0,8 0,6 0,4 | 15 15 10 10 |
| В | Улицы и дороги местного значения | 500 и более Менее 500 Одиночные автомобили | 0,4 0,3 0,2 | 6 4 4 |

Среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия непроезжих частей улиц, дорог и площадей, бульваров и скверов, пешеходных улиц и территорий микрорайонов в городских поселениях следует принимать согласно табл.

| Освещаемые объекты | Освещенность, лк |
| --- | --- |
| Главные пешеходные улицы, непроезжие части площадей категорий А и Б и предзаводские площади | 10 |
| Пешеходные улицы: |  |
| в пределах общественных центров | 6 |
| на других территориях | 4 |
| Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий: |  |
| А и Б | 4 |
| В | 2 |
| Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий | 10 |
| Пешеходные мостики | 10 |
| Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий : |  |
| А | 6 |
| Б | 4 |
| В | 2 |
| Хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках | 2 |
| Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр | 10 |

2.3. Замеры светотехнических параметров производятся при приемке новых, реконструированных и прошедших капитальный ремонт установок. Для магистральных улиц (категории А) измерения должны производиться после проведения очередного текущего ремонта. Для остальных объектов - по мере необходимости или при получении жалоб от населения и организаций.

2.4. Процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу установленных светильников.

Маршруты объездов установок наружного освещения для определения процента горения светильников должны включать проверку не менее 25% общего числа светильников в вечернем режиме и не менее 20% общего числа светильников в ночном режиме.

2.5. Контрольные объезды сетей наружного освещения должны проводиться по графику, утвержденному Главой МО «Поселок Айхал». В состав контрольной группы должны быть включены специалисты администрации МО «Поселок Айхал», обслуживающей организации, представители отдела ГИБДД АОП и специалисты автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, специалист Роспотребнадзора. Результаты объездов оформляются актами.

Примечание: в число не горящих светильников не включаются светильники, вышедшие из строя из-за падения опор при наездах автотранспортом в течение 10 дней, предшествовавших контрольному объезду.

2.6. Персонал обслуживающей организации должен проводить осмотры установок наружного освещения в вечернее и ночное время для своевременного выявления не горящих светильников не реже одного раза в неделю. Периодичность и сроки проведения осмотров могут корректироваться обслуживающей организацией по согласованию с администрацией МО «Поселок Айхал». Результаты осмотров оформляются актами.

3. Техническая эксплуатация

Техническая эксплуатация включает в себя комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту электроустановок наружного освещения. Основной задачей надлежащего проведения эксплуатации установок наружного освещения является обеспечение их бесперебойной работы и предотвращение преждевременного износа как при нормальном режиме эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при его внезапном нарушении путем своевременного выявления и устранения возникающих неисправностей, выполнения текущего ремонта с целью восстановления нормального внешнего вида и электробезопасности оборудования, а также повышения светотехнических параметров установок наружного освещения.

3.1. Техническое обслуживание:

3.1.1. Состав работ по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями нормативных документов включает:

- обеспечение регламентированного режима работы установок наружного освещения путем своевременного включения, частичного или полного отключения и оперативного контроля исправности основных направлений каскадных схем и соответствия состояния установок освещения заданному режиму;

- поддержание нормируемых светотехнических параметров установок путем замены вышедших из строя ламп, отдельных светильников, проведения сухой чистки отражателей, рассеивателей, защитных стекол светильников, восстановление правильного положения кронштейнов, светильников, прожекторов относительно освещаемого объекта;

- проведение периодических и внеочередных осмотров установок наружного освещения с целью выявления отказов в их работе;

- измерение уровней напряжения и токов в пунктах питания (ПП) на соответствие распределения светильников по фазам и величине нагрузки;

- измерение уровней напряжения в конце линии;

- проведение выборочного (при необходимости и сплошного) входного контроля поступающих газоразрядных ламп высокого давления на соответствие их основных технических характеристик, предъявляемых техническими условиями;

- выполнение неотложных работ по ликвидации внезапных отказов в установках наружного освещения, в том числе отказов электрооборудования и устройств управления.

3.1.2. Режимы работы установок наружного освещения:

- при централизованном телемеханическом управлении наружного освещения включение и отключение осветительных установок улиц, дорог, проездов, площадей, территорий микрорайонов производится диспетчерским персоналом по графику, разработанному по указанным выше требованиям и утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Поселок Айхал»;

- восстановление горения отдельных светильников на остановках общественного транспорта, перекрестках, пешеходных переходах, транспортных развязках должно выполняться в срок, не превышающий 3 дней, на остальных объектах - в срок не более 10 дней с момента обнаружения или поступления сообщения;

- браком в работе обслуживающей организации считается нарушение сроков восстановления горения светильников и снижение процента горения ламп по сравнению с регламентированным количеством;

- повреждения аварийного характера немедленно устраняются или локализуются  персоналом, обслуживающей организации;

- если в ночное время повреждения, угрожающие жизни людей, а также вызывающие прекращение работы установок наружного освещения, устранены временно или только локализованы, то их устранение в полном объеме производится в дневное время. Вывоз сбитых опор наружного освещения выполняется по согласованию с администрацией  МО «Поселок Айхал» персоналом эксплуатирующей организации в следующие сроки: на магистральных улицах общегородского значения в течение 3 дней с момента обнаружения аварии, на остальных объектах в течение 7 дней.

3.1.3. Осмотр и контроль за состоянием установок наружного освещения, воздушных и кабельных линий, устройств питания, устройств централизованного управления, заземляющих устройств и осветительных приборов производится по планам и графикам, предусмотренным действующим законодательством.

3.2. Текущий ремонт:

3.2.1. состав работ по текущему ремонту установок наружного освещения, в соответствии с требованиями нормативных документов, включает в себя:

- проведение осмотра оборудования и контрольных испытаний (в случае необходимости) с целью уточнения его состояния;

- проведение чистки оборудования и световых приборов;

- окраску металлических кронштейнов, опор, траверс, шкафов ПП;

- восстановление нумерации опор и надписей на дверцах шкафов ПП;

- замену отдельных аварийных опор, кронштейнов или тросов;

- замену вышедших из строя светильников, пускорегулирующих аппаратов;

- восстановление правильного положения опор, кронштейнов, цоколей, светильников;

- ревизию и ремонт электрических соединений, кабельных и воздушных линий, ответвлений к световым приборам;

- в необходимых случаях замену коммутационных и защитных аппаратов;

- частичную замену воздушных проводов и растяжек, отдельных участков кабеля, находящихся в аварийном состоянии;

- ревизию и ремонт устройств автоматики, телемеханики, включая замену их отдельных элементов;

- испытание оборудования, измерение электрических параметров установок наружного освещения.

Планирование объемов и очередности проведения текущего ремонта установок наружного освещения должно основываться на результатах осмотров, ревизий оборудования, выявления дефектов в процессе технического обслуживания и имеющих место отказах, а также на результатах профилактических испытаний электрооборудования и замеров световых параметров.

Ежегодный проект плана текущего ремонта оборудования установок наружного освещения разрабатывается эксплуатирующей организацией и согласовывается с Администрацией МО «Поселок Айхал».

При подготовке проектов планов текущего ремонта установок наружного освещения необходимо ориентироваться на сроки проведения, предусмотренные законодательными документами, с учетом категории улиц.

Планирование ежегодного текущего ремонта оборудования установок наружного освещения должно сочетаться с планированием технического обслуживания согласно нормативным документам, непосредственно относящимся к эксплуатации установок наружного освещения и опыта работы обслуживающей организации. Эти данные позволяют уточнить годовую потребность в материальных, финансовых, трудовых ресурсах, а также в машинах и механизмах.

Проверка качества и объемы завершенного текущего ремонта оборудования производятся согласно муниципальному контракту по обслуживанию и текущему ремонту уличного освещения.

При оценке качества выполнения текущего ремонта следует руководствоваться требованиями действующих законов, а также учитывать следующий порядок работ:

3.2.2. При выполнении текущего ремонта воздушных и кабельных линий и опорных конструкций:

- положение стоек опор, кронштейнов, светильников должно быть единообразным, чтобы не нарушалась стройность восприятия опор со светильниками в дневное время;

- дверцы и замки в металлических  опорах должны быть в исправном состоянии и надежно закрывать доступ к кабельной разделке, предохранителям или автоматическим выключателям щитков в цоколях опор;

- металлические опоры, кронштейны, траверсы должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии;

- на дверцах опор должен быть нанесен знак электрического напряжения в соответствии с ССБТ,

- на опорах должны быть легко читаемые номера, нанесенные краской или с использованием табличек трафаретного типа, на стороне, обращенной к проезжей части. Цифры должны быть единообразными, в том числе и нанесенные краской;

- при наличии в цоколе опоры более двух концов кабеля на каждом из них должны быть установлены бирки с указанием направлений;

- результаты измерений профилактических испытаний электрооборудования и замеров световых параметров, а также повторных защитных заземлений должны соответствовать требованиям ПУЭ и МПОТ при эксплуатации электроустановок.

3.2.3. При выполнении текущего ремонта шкафов ПП:

- шкафы ПП должны быть покрашены, на двери при помощи трафарета должны быть нанесены номер шкафа, наименование эксплуатационного предприятия, телефон дежурного диспетчера и знак электрического напряжения в соответствии с ССБТ;

- шкафы должны иметь исправные замки и навесы;

- шкафы и панели должны быть чистыми, в кабельных каналах не должно быть воды и они должны быть закрыты металлическими крышками;

- каркас панели ПП, нулевая шина, видимая часть контура заземления должны быть покрашены в черный цвет, а шины, концы кабельных жил, перемычки - соответственно в цвета желтый (фаза А), зеленый (фаза В) и красный (фаза С). На контуре заземления должна быть шпилька с гайкой для присоединения переносного заземления. На шинах места для присоединения должны быть очищены от краски;

- все электрические соединения должны иметь надежный контакт. На приходящих и отходящих кабелях должны быть бирки с указанием места подсоединения, марки и сечения кабеля;

- провода вторичной коммутации должны быть уложены по крепленым конструкциям, катушки контакторов должны иметь отключающее устройство для отключения контактора на время ремонта, профилактики и замены предохранителей на отходящем направлении во время работы установок наружного освещения;

- контакторы должны быть отрегулированы, снабжены дугогасящими камерами. Катушки контакторов должны соответствовать типу контакторов и не иметь следов подгорания. Поверхность контакторов не должна иметь следов эрозии и раковин, рубильники и предохранители должны легко входить в пинцеты и не иметь при этом перекосов;

- все приборы защиты должны быть исправны и снабжены маркировкой, тепловые расцепители и плавкие вставки должны соответствовать расчетной нагрузке, указанной в карте замеров нагрузки и напряжений, находящейся в ПП, и току короткого замыкания в конце линии;

- трансформаторы тока и счетчики, предназначенные для учета расхода электроэнергии, должны соответствовать нагрузке ПП и должны быть исправными. В зимний период года счетчики должны обогреваться;

- ПП внутренней установки должны снабжаться изолирующей от пола решеткой, а в шкафах ПП наружной установки должен быть изолирующий коврик на откидной ступеньке. В каждом ПП должна быть ручка-съемник для предохранителей, а также полный комплект плакатов по технике безопасности;

- прошедшие текущий ремонт ПП должны полностью отвечать требованиям ПУЭ, ПЭЭП, МПОТ при эксплуатации электроустановок.

3.2.4. При выполнении текущего ремонта световых приборов:

- световые приборы должны быть жестко закреплены в рабочем положении относительно освещаемого объекта;

- корпуса светильников и прожекторов не должны иметь очагов коррозии и при необходимости покрашены, отражатели и рассеиватели очищены, патроны надежно закреплены в рабочем положении, пускорегулирующие аппараты и зажигающие устройства исправны;

- все светильники и прожекторы должны быть исправны, негорящие и явно снизившие световой поток лампы должны быть заменены;

- после проведения текущего ремонта установок наружного освещения магистральных улиц категории А их светотехнические и электрические параметры должны соответствовать нормируемым;

- вышедшие из строя световые материалы и оборудование должны утилизироваться в соответствии с действующим законодательством.

4. Капитальный ремонт

4.1. Капитальный ремонт проводится в целях восстановления исправности установок наружного освещения до уровня, близкого к параметрам, имеющимся у них в первоначальном, новом состоянии. При капитальном ремонте необходима комплексная проверка оборудования с проведением измерений и испытаний, восстановлением изношенных узлов и деталей, устранением всех выявленных дефектов. При проведении капитального ремонта должно предусматриваться выполнение требований директивных указаний и мероприятий, направленных на увеличение длительности безотказной работы оборудования, улучшение его технико-экономических показателей, безопасности и внешнего вида.

4.2. Состав работ по капитальному ремонту аналогичен составу работ по текущему ремонту и отличается от последнего большими объемами проведения ремонтных работ, замененных элементов оборудования. Капитальный ремонт должен проводиться комплексно с охватом всех элементов ремонтируемой установки наружного освещения.

4.3. Оценка качества выполнения капитального ремонта установок наружного освещения, устройств управления и связи аналогична оценке качества текущего ремонта (см. раздел 3) с некоторыми дополнениями, связанными с увеличенными объемами проводимых работ и заменой оборудования:

4.3.1. положение стоек, кронштейнов, светильников должно быть полностью единообразным. Все стойки должны быть выправлены, разрушенные восстановлены и должны находиться в вертикальном положении;

4.3.2. провода воздушных распределительных сетей наружного освещения и провода управления не должны иметь более одного соединения в пролете, ответвления к светильнику должны быть выполнены в соответствии с инструкцией по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил;

4.3.3. кабельная распределительная сеть и сеть управления не должны иметь поврежденных участков;

4.3.4. светильники с истекшим сроком службы, значительно снизившие свои эксплуатационные параметры и не подлежащие ремонту, должны быть заменены на новые или прошедшие капитальный ремонт светильники аналогичной мощности и назначения (как правило, с одинаковой внешней формой в пределах участка улицы или дороги);

4.3.5. источники света (лампы) должны быть полностью заменены на новые;

4.3.6. устройства централизованного и децентрализованного управления с истекшим сроком службы, резко снизившие свои эксплуатационные параметры, должны быть заменены на новые или прошедшие капитальный ремонт;

4.4. Качество и объемы завершенного капитального ремонта установок наружного освещения улиц, дорог, проездов и площадей, а также устройств управления проверяются в соответствии муниципальному контракту по капитальному ремонту уличного освещения.

Объемы проверок и испытаний проводятся в соответствии с требованиями СНиП и Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 20.06.2003 N 242.

4.5. Производитель работ по муниципальному контракту предоставляет гарантию и выдает гарантийный паспорт на установку наружного освещения, прошедшую капитальный ремонт, сроком на 3 года.

5. Реконструкция

5.1. Реконструкция установок наружного освещения, систем управления и контроля должна проводиться в установленном порядке с целью замены устаревшего, в том числе по архитектурному дизайну, оборудования и обеспечения повышения безопасности населения, а также эксплуатационного персонала, улучшения технико-экономических показателей установок на основе использования новых технических средств.

5.2. Основаниями для планирования проведения реконструкции являются:

а) превышение срока службы основного оборудования, который предусмотрен нормативно-техническими документами и инструктивными материалами заводов-изготовителей;

б) изменение категории объекта освещения дорожно-транспортной сети по норме освещения;

в) изменение дизайнерского решения по осветительной установке, согласованного с администрацией МО «Поселок Айхал» и утвержденное управлением архитектуры и градостроительства администрации МО «Мирнинский район».

При этом следует руководствоваться сроками проведения реконструкции, установленными законодательными документами.

6. Новое строительство

6.1. Новое строительство сети наружного освещения и подсветки проводится по утвержденному рабочему проекту и связано со строительством новых транспортных магистралей, улиц, площадей, микрорайонов, общественных центров. Перед началом проектирования и строительства сети наружного освещения Заказчику необходимо запросить и получить технические условия (ТУ):

- ТУ на подключение сети наружного освещения к трансформаторным подстанциям (ТП) энергоснабжающей организации;

- ТУ на порядок отпуска, учета и оплаты за израсходованную электроэнергию в энергосбытовой организации, а также согласовать рабочий проект с заинтересованными организациями, в зоне ответственности которых производится данное строительство.

6.2. Вновь вводимые установки наружного освещения должны соответствовать нормативным требованиям по качественным и количественным показателям.

6.3. При новом строительстве необходимо повышать требования к обеспечению надежности работы сети наружного освещения (использование самонесущего изолированного провода, кабеля и световых приборов, произведенных с учетом энергосберегающих технологий).

6.4. Следует постоянно разрабатывать и внедрять новые технологии изготовления конструкций, деталей для ответвительных соединений и крепежа, применять оборудование и материалы, имеющие сертификаты качества.

6.5. Приемка законченного объекта наружного освещения оформляется актами приемочной комиссии, члены которой проверяют законченность строительства и подготовленность к вводу в эксплуатацию в соответствии с требованиями строительных норм. Самостоятельно комиссия может назначить контрольные опробования, испытания и проверки со вскрытием отдельных узлов.

6.6. До срока начала работы приемочной комиссии Подрядчик, в соответствии с действующими законодательными документами, должен представить Заказчику полный комплект исполнительной документации, в том числе:

- лицензию на монтажные работы;

- свидетельство о регистрации испытательной электролаборатории;

- акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

- журнал прокладки кабелей;

- журнал разделки концевых кабельных муфт напряжением до и выше 1000 В;

- протокол фазировки;

- протокол испытания сопротивления и испытания повышенным напряжением изоляции электрооборудования до 1000 В однофазных цепей;

- акт на скрытые работы по прокладке кабеля;

- акт на скрытые работы по установке опор;

- акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп;

- исполнительную схему сети наружного освещения;

- исполнительную схему заземления;

- исполнительную схему шкафа наружного освещения;

- акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей;

- акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием;

- протокол измерения полного сопротивления петли фаза-нуль в установках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью;

- протокол измерения заземляющих устройств;

- протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземляющими элементами;

- акт осмотра заземления перед закрытием;

- технические условия энергоснабжающей организации;

- технические условия энергосбытовой организации;

- ведомость установленного оборудования;

- протокол контрольных замеров освещенности;

- проектная документация с внесенными и согласованными изменениями;

- сертификаты качества на применяемое электрооборудование и изделия.

7. Проектирование реконструируемых и вновь строящихся сетей

наружного освещения

7.1. При проектировании необходимо руководствоваться СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", СН 541-82 "Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов", правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 20.06.2003 N 242, СНиП 1.02.01-85 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

7.2. Выбор системы освещения, источников света, типа световых приборов, схемы и координат их расположения производится на основании технико-экономического сравнения вариантов установок наружного освещения.

7.3. Основными рекомендациями при выборе источников света для установок наружного освещения являются:

- высокая энергоэкономичность;

- продолжительный срок службы в условиях эксплуатации;

- минимальный спад светового потока в процессе срока службы;

- простота включения и надежное зажигание при низких температурах;

- удовлетворительная цветопередача;

- виброустойчивость.

7.4. Рекомендуется применять светильники с ПРА на основе аналоговых (L, C) элементов, имеющих пониженные потери напряжения или электронные ПРА (ЭПРА). Экономия электроэнергии у первых составляет 6-20%, у вторых от 14-55%.

7.5. Необходимо повышать интерес застройщиков к дневному дизайну осветительных установок, взаимосвязи строящихся сетей освещения с существующей застройкой объектов. Применять светильники, металлические опоры и торшерные стойки разной формы, которые должны не только выполнять свои функциональные задачи, но и быть архитектурным украшением улиц города и зон отдыха.

7.6. Для размещения светильников необходимо использовать металлические опоры на улицах и дорогах категории А, Б и В с движением большегрузных автомобилей. Для освещения местных проездов и внутриквартальных территорий следует применять железобетонные опоры.

7.7. Провода, опоры с кронштейнами и другие опорные конструкции с установленными на них осветительными приборами должны быть рассчитаны по ветровым нагрузкам в условиях обледенения.

7.8. В пунктах питания следует предусматривать шины нулевого и защитного заземлений.

7.9. Для снижения количества случаев хищений электрических счетчиков и другого оборудования шкаф ПП должен оборудоваться соответствующей конструкцией и надежным замком.

7.10. При согласовании проектной документации должны быть тщательно проанализированы технико-экономическая эффективность установок наружного освещения, электробезопасность, снижение затрат и трудоемкости на обслуживание установки.

8. Порядок размещения и подключения электроустановок сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей к сетям наружного освещения и ответственность за их эксплуатацию

8.1. Иллюминационные установки, архитектурное освещение зданий следует питать по самостоятельным линиям (согласно ПУЭ п. 6.4.18). Для линий должна предусматриваться защита от токов короткого замыкания и токов утечки.

8.2. Разрешение на установку элементов праздничной иллюминации на опорах дается при наличии ресурса их несущей способности, а подключение к сети наружного освещения при наличии резерва пропускной способности и в пределах разрешенной мощности.

При отсутствии пропускной способности сети наружного освещения присоединение допускается осуществлять по дополнительно прокладываемой линии с соответствующими защитными аппаратами от ближайшего ПП наружного освещения за счет владельца подключаемой электроустановки.

Присоединение дополнительной электрической нагрузки может потребовать замену защитных аппаратов в существующем пункте питания (ПП). Электромонтажные работы по замене электрооборудования в ПП производятся за счет средств владельца присоединяемой электроустановки. Порядок учета, отпуска и оплаты расходов за использованную электроэнергию производятся на основании соответствующего договора с владельцем присоединяемой электроустановки.

8.3. Ответственность за надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок, подключаемых к сетям наружного освещения, а также содержание их в исправном состоянии должен обеспечивать, согласно межотраслевым Правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Постановлением Минтруда от 05.01.2001 N 3, владелец данной электроустановки. Все нарушения в работе электроустановок сторонних организаций должны исправляться в кратчайший срок. При наличии видимых повреждений работа электроустановок категорически запрещается.

9. Постоянный запас материалов и деталей, необходимых

для технической эксплуатации

9.1. Организация, осуществляющая эксплуатацию установок наружного освещения, должна иметь постоянный запас материалов и деталей, необходимых для ликвидации отказов и повреждений в сетях наружного освещения, согласно объемам, предусмотренным нормами производственных запасов и оборудования для электрических сетей, утвержденными приказом Минжилкомхоза РСФСР от 18.06.85 N 307.

9.2. Перечень постоянного запаса материалов и деталей, необходимых для ликвидации отказов и повреждений в сетях наружного освещения, утверждается руководителем обслуживающей организации и согласовывается с администрацией МО «Поселок Айхал».

10. Техника безопасности

10.1. Безопасность при производстве работ в электроустановках наружного освещения должна обеспечиваться в строгом соответствии с межотраслевыми Правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Постановлением Минтруда от 05.01.2001 N 3, приказом Минэнерго Российской Федерации от 27.12.2000 N 163, Федеральным законом от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 31.12.99 N 98.

10.2. При проведении обслуживания и ремонта установок наружного освещения улиц и дорог города для предупреждения травматизма эксплуатационного персонала от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) необходимо руководствоваться требованиями ВСН 37-84 инструкции по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ.

10.3. Специфические особенности электрических сетей наружного освещения (большие участки сетей НО, выполненные неизолированным проводом, размещение их в непосредственной близости от проезжей части улиц и дорог, пешеходных зон) могут стать причиной поражения электрическим током людей и животных при нарушениях в работе электроустановок, вызванных внезапными или постепенными отказами.

Поэтому, исходя из специфических особенностей, следует принимать дополнительные меры:

- постоянно обеспечивать защиту от прямых контактов с токоведущими элементами электроустановок и непрямых контактов при коротких замыканиях на землю;

- шкафы ПП и кабельные ящики, расположенные в цоколе опоры, должны запираться ключом или специальным инструментом;

- предусматривать в начале линии отключающие устройства с защитой от КЗ и обеспечить строгую селективность защиты, предусматривать повторное заземление нулевого провода;

- использовать электрическое оборудование с повышенной или двойной изоляцией.

11. Учет и расследование отказов в работе установок НО

11.1. Расследование, классификация, анализ и учет отказов в работе установок, кабельных ящиков, расположенных в цоколе опоры, должны выполняться эксплуатирующей организацией в соответствии с указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденными приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88 N 120.

11.2. При расследовании отказов, вызванных механическими повреждениями воздушных и кабельных установок наружного освещения сторонними организациями и связанных с имущественным ущербом, рекомендуется для обоснования и предъявления соответствующих финансовых претензий к виновной стороне руководствоваться методикой определения ущерба электросетевых предприятий от нарушений электроснабжения из-за механических повреждений кабельных и воздушных линий электропередач, согласованной с Госэнергонадзором Минтопэнерго Российской Федерации, Минстроем Российской Федерации и другими нормативными актами Российской Федерации.