Муниципальное образование «Поселок Айхал»

Мирнинский район Республика Саха (Якутия)

Утверждена

Постановлением

от «____» _________ 20__г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК АЙХАЛ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

ТОМ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Разработчик: ООО «ЯНЭНЕРГО»

Юр. адрес:

Генеральный директор

подпись, печать

г. Санкт-Петербург,

2022 г.

Оглавление

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО «Поселок Айхал»	5

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).	5

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	6

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	8

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе тeплocнабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.	8

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей МО «Поселок Айхал»	10

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем тeплocнабжения и источников тепловой энергии.	10

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	10

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	10

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей МО «Поселок Айхал».	13

2.5 Радиус эффективного тeплocнабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке cхeм тeплocнабжения.	13

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.	14

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	14

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды тeплocнабжающей организации в отношении источников тепловой энергии.	14

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	14

2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.	15

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тeплocнабжающей (тeплocетевой) организации в отношении тепловых сетей.	15

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии тeплocнабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	15

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.	15

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	16

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	16

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем тeплocнабжения.	16

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем тeплocнабжения МО «Поселок Айхал»	17

4.1 Описание сценариев развития тeплocнабжения МО «Поселок Айхал»;	17

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития тeплocнабжения МО «Поселок Айхал».	19

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	20

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО «Поселок Айхал», для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного тeплocнабжения.	20

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	20

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем тeплocнабжения.	20

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	20

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	20

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	20

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.	20

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе тeплocнабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения.	21

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	21

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.	22

Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей МО «Поселок Айхал»	23

6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	23

6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО «Поселок Айхал» под жилищную, комплексную или производственную застройку.	23

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности тeплocнабжения.	23

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы тeплocнабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	23

6.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тeплocнабжения потребителей.	24

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем тeплocнабжения (горячего вoдocнабжения) в закрытые cхeмы горячего вoдocнабжения МО «Поселок Айхал»	25

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем тeплocнабжения (горячего вoдocнабжения) в закрытые системы горячего вoдocнабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего вoдocнабжения.	25

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем тeплocнабжения (горячего вoдocнабжения) в закрытые системы горячего вoдocнабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего вoдocнабжения.	25

Раздел 8 Перспективные топливные балансы МО «Поселок Айхал»	26

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.	26

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	29

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе тeплocнабжения.	29

8.4 Преобладающий в городе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем тeплocнабжения, находящихся в соответствующем городском округе.	31

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.	31

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	32

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе.	32

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	34

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы тeплocнабжения на каждом этапе.	36

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы тeплocнабжения (горячего вoдocнабжения) в закрытую систему горячего вoдocнабжения на каждом этапе.	36

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	36

9.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов тeплocнабжения за базовый период и базовый период aктуaлизaции.	36

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой тeплocнабжающей организации (организациям)	37

10.1 Решение о присвоении статуса единой тeплocнабжающей организации (организациям).	37

10.2 Реестр зон деятельности единой тeплocнабжающей организации (организаций).	37

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми тeплocнабжающей организации присвоен статус единой тeплocнабжающей организацией.	37

10.4 Информация о поданных тeплocнабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой тeплocнабжающей организации.	38

10.5 Реестр систем тeплocнабжения, содержащий перечень тeплocнабжающих организаций, действующих в каждой системе тeплocнабжения, расположенных в границах МО «Поселок Айхал».	38

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	39

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии.	39

11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.	42

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	43

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления).	43

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О тeплocнабжении».	43

Раздел 13 Синхронизация cхeмы тeплocнабжения со cхeмой гaзocнабжения и газификации городского округа, cхeмой и программой развития электроэнергетики, а также со cхeмами вoдocнабжения и вoдоoтведения МО «Поселок Айхал»	44

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей cхeмы гaзocнабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.	44

13.2 Описание проблем организации гaзocнабжения источников тепловой энергии.	44

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в cхeме тeплocнабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем тeплocнабжения.	44

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной cхeмы тeплocнабжения и программы развития Единой энергетической cхeмы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе тeплocнабжения.	44

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в cхeме тeплocнабжения, для их учета при разработке cхeмы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схeмы и программы развития Единой энергетической cхeмы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.	44

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной cхeмы вoдocнабжения МО «Поселок Айхал» о развитии соответствующей системы вoдocнабжения в части, относящейся к системам тeплocнабжения.	45

13.7 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной cхeмы вoдocнабжения МО «Поселок Айхал» для обеспечения согласованности cхeмы вoдocнабжения и указанных в cхeме тeплocнабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем тeплocнабжения.	45

Раздел 14 Индикаторы развития систем тeплocнабжения МО «Поселок Айхал»	46

14.1 Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем тeплocнабжения.	46

14.2 Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации cхeмы тeплocнабжения городского округа.	48

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	49

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов cхeмы тeплocнабжения для потребителя.	49

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО «Поселок Айхал»

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

Прогнозы приростов площадей строительных фондов в МО «Поселок Айхал» сформированы на основе проектных решений генерального плана муниципального образования.

Проектные решения генерального плана в части жилищного фонда приведены в таблице 1, в части учреждений социального обслуживания населения в таблице 2.

Таблица 1 – Проектируемой жилищное строительство

| Человек | Количество семей | Коэф. сем. | Квартир | Снос | Существ., сохр. ж/ф | Норма жил. обеспеч. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17500 | 6500 | 3,5 | 6200 | 1015 чел. 36 домов 372 кв. 14450,7 м2 | 12296 чел. 286 домов 4407 кв. 273712,03 м2 | 24 | 872 кв. 60360 м2 |

Таблица 2 – Проектируемые учреждения обслуживания населения

| № п/п | Наименование | Размерность | Новое строительство на расчетный срок ГП (2029 г.) | Норма расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 424 | Sуч. = 35 м2 на ребенка |
| 2 | Общеобразовательная школа | учащихся | 432 | Sучастка = 60 м2 на ребенка |
| 3 | Поликлиника / стационар | мест | 80 / 143 | Поликлиника 18,2 посещ. / в смену на 1000 чел. Стационар 13,47 коек на 1000 чел. |
| 4 | Спортивные залы | мест | 1770 | 300 м2 площади пола на 1000 чел. |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | мест | 31501 | 19,5 тыс. м2 на 10000 чел |
| 6 | Дома детского творчества | мест | 300 | 10% общего числа школьников |
| 7 | Средние специальные и профтех. Учебные заведения | мест | 192 | ПТУ 110 мест на 10000 чел. 75 м на 1 уч-ся |
| 8 | Клубы | мест | 455 | 50 зр. мест на 1000 чел. |
| 9 | Магазины | мест | 726,8 | м2 торг. площ. на 1000 чел. 100 м2 прод. 180 м2 непрод. S=0,08 на 100 м2 т.п. |
| 10 | Рыночные комплексы | мест | 420 | 24 м2 на 1000 чел. |
| 11 | Гостиницы | мест | 105 | 6 на 1000 чел. 55 м2 на 1 место |

Ориентировочные места размещения проектируемых объектов, для которых предусматривается присоединение к централизованной системе теплоснабжения, приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Территории размещения перспективных объектов

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения МО «Поселок Айхал», согласно предоставленной информации по состоянию на начало 2021 года составила 23,695 Гкал/ч.

Данные базового уровня тепловой нагрузки и тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха приведены в таблице 3.

Таблица 3 –Тепловые нагрузки на территории МО «Поселок Айхал»

| Наименование источника тепловой энергии | Договорная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Всего тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Айхал |
| Котельная «ЦГК» | 17,754 | 1,809 | 19,563 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 2,961 | 0,302 | 3,263 |
| Итого по п. Айхал | 20,714 | 2,111 | 22,825 |
| п. Дорожный |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 0,87 | 0,0 | 0,87 |
| Итого по п. Дорожный | 0,87 | 0,0 | 0,87 |
| Итого по МО «Поселок Айхал» | 21,584 | 2,111 | 23,695 |

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованию сформирован на основе прогноза генерального плана и представлен в таблице 4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления представлен в таблице 5.

Таблица 4 – Прогноз прироста тепловых нагрузок (нарастающим итогом)

| Наименование котельной | Единица измерения | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| п. Айхал |
| Котельная «ЦГК» | Гкал/ч | 0,0 | 1,871 | 3,743 | 5,614 | 7,485 | 14,970 | 14,970 |
| Отопление жилых зданий | Гкал/ч | 0,0 | 0,158 | 0,316 | 0,474 | 0,632 | 1,264 | 1,264 |
| Отопление общественных зданий | Гкал/ч | 0,0 | 0,690 | 1,380 | 2,070 | 2,760 | 5,520 | 5,520 |
| Вентиляция общественных зданий | Гкал/ч | 0,0 | 0,497 | 0,993 | 1,490 | 1,986 | 3,972 | 3,972 |
| Горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,0 | 0,527 | 1,053 | 1,580 | 2,107 | 4,213 | 4,213 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Дорожный |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5 – Прирост объемов потребления тепловой энергии (нарастающим итогом)

| Наименование котельной | Единица измерения | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| п. Айхал |
| Котельная «ЦГК» | тыс. Гкал | 0,0 | 14,072 | 28,145 | 42,217 | 56,289 | 112,579 | 112,579 |
| Отопление жилых зданий | тыс. Гкал | 0,0 | 1,188 | 2,376 | 3,565 | 4,753 | 9,506 | 9,506 |
| Отопление общественных зданий | тыс. Гкал | 0,0 | 5,189 | 10,378 | 15,567 | 20,756 | 41,512 | 41,512 |
| Вентиляция общественных зданий | тыс. Гкал | 0,0 | 3,734 | 7,468 | 11,201 | 14,935 | 29,871 | 29,871 |
| Горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,0 | 3,960 | 7,921 | 11,881 | 15,842 | 31,683 | 31,683 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Дорожный |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

В системе теплоснабжения МО «Поселок Айхал» производственные котельные, предназначенные для обеспечения технологических процессов промышленных предприятий (технологического теплоснабжения), отсутствуют.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе тeплocнабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения.

В МО «Поселок Айхал» основной теплоснабжающей и теплосетевой организацией, ответственной за эксплуатацию существующих отопительных котельных и тепловых сетей, от котельных до абонентов, является ООО АО «ПТВС». В хозяйственном ведении ООО АО «ПТВС» находятся четыре производственных котельных: котельная «ЦГК» (центральная газовая котельная), котельная «БМГК» п. Айхал (блочно-модульная газовая котельная), котельная БМГК п. Дорожный и котельная КЖТ (выведена из эксплуатации с 01.02.2020 г.), которые снабжают теплом жилые и административные здания, производственные объекты. Система теплоснабжения - закрытая независимая.

Зона деятельности организации ООО АО «ПТВС» приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зона деятельности ООО АО «ПТВС»

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей МО «Поселок Айхал»

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем тeплocнабжения и источников тепловой энергии.

Зоны действия источников тепловой энергии в МО «Поселок Айхал» по состоянию на базовый (2021 г.) год представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Зоны действия источников теплоснабжения

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Практически весь жилой фонд обеспечен централизованным отоплением. Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии распространяется на частный сектор.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности для котельных МО «Поселок Айхал» представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Балансы тепловой мощности котельных

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 19,563 | 21,43425 | 23,3055 | 25,17675 | 27,048 | 34,533 | 34,533 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 17,754 | 19,0985 | 20,443 | 21,7875 | 23,132 | 28,51 | 28,51 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,809 | 2,335625 | 2,86225 | 3,388875 | 3,9155 | 6,022 | 6,022 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 19,563 | 21,43425 | 23,3055 | 25,17675 | 27,048 | 34,533 | 34,533 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 17,754 | 19,0985 | 20,443 | 21,7875 | 23,132 | 28,51 | 28,51 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,809 | 2,335625 | 2,86225 | 3,388875 | 3,9155 | 6,022 | 6,022 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потери | Гкал/ч | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 98,096 | 96,22475 | 94,3535 | 92,48225 | 90,611 | 83,126 | 83,126 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 98,096 | 96,22475 | 94,3535 | 92,48225 | 90,611 | 83,126 | 83,126 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потери | Гкал/ч | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потери | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
| 12 | Итого по котельным МО «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 23,696 | 25,56725 | 27,4385 | 29,30975 | 31,181 | 38,666 | 38,666 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 23,696 | 25,56725 | 27,4385 | 29,30975 | 31,181 | 38,666 | 38,666 |
|  | потери | Гкал/ч | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 126,726 | 124,85475 | 122,9835 | 121,11225 | 119,241 | 111,756 | 111,756 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 126,726 | 124,85475 | 122,9835 | 121,11225 | 119,241 | 111,756 | 111,756 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей МО «Поселок Айхал».

Источники, зоны действия которых расположены в границах двух или более поселений, на территории МО «Поселок Айхал», отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного тeплocнабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке cхeм тeплocнабжения.

Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению в Федеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительная величина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределами максимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источника тепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка целесообразности подключения объекта, находящегося на определенном расстоянии от источника тепла к существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источника или с переходом на автономное теплоснабжение.

В качестве критерия для определения искомой величины эффективного радиуса используем рост среднегодового чистого дисконтированного дохода от присоединения дополнительных потребителей к действующей системе теплоснабжения. В общем виде годовой эффект представляется в виде системы 4-х уравнений:

где  – Рост среднегодового чистого дисконтированного дохода от присоединения новых (виртуальных) потребителей тепловой энергии, расположенных на радиусе Rmax + Rэф;

– увеличение годовой выручки от продажи тепловой энергии новым (виртуальным) потребителям тепловой энергии;

– годовой прирост эксплуатационных затрат, связанный с изменением тепловой нагрузки системы теплоснабжения, руб./год;

– стоимость (тариф) тепловой энергии на границе балансовой ответственности теплосетевой компании и потребителя, руб./Гкал;

– изменение количества потребляемой тепловой энергии, обусловленное подключением новых потребителей за счет увеличения радиуса теплоснабжения, Гкал/год;

,  – стоимости топлива и электроэнергии, руб./кг у.т., руб./кВтч;

- низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг у.т.;

,  – кпд котельной и тепловой сети;

– коэффициент отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание тепловых сетей;

- дополнительные капиталовложения, обусловленные модернизацией объектов теплоснабжения за счет увеличения радиуса теплоснабжения;

– удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепловой энергии, кВтч/Гкал;

– изменение численности обслуживаемого персонала;

– фонд зарплаты, руб./(чел.·год);

– коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование;

- сумма коэффициентов дисконтирования за весь срок жизни инвестиционного проекта (Т);

– ставка дисконтирования, 1/год.

Величина Rэф определяется, исходя из нахождения такого максимального значения ∆R, которое обеспечит положительный прирост экономического результата при заданной величине подключаемой нагрузки.

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения для источников тепловой энергии МО «Поселок Айхал» представлены в электронной модели схемы теплоснабжения.

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Значения приведены в таблице 6.

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Значения приведены в таблице 6.

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды тeплocнабжающей организации в отношении источников тепловой энергии.

Значения приведены в таблице 6.

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Значения приведены в таблице 6.

2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Значения приведены в таблице 6.

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тeплocнабжающей (тeплocетевой) организации в отношении тепловых сетей.

Значения приведены в таблице 6.

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии тeплocнабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Значения приведены в таблице 6.

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения приведены в таблице 6.

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Баланс производительности водоподготовительных установок

| Наименование источника | Объём тепловой сети, м3 | Утечки теплоносителя в тепловых сетях, м3/час | Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | 2459,6 | 6,149 | 49,192 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 233,7 | 0,584 | 4,674 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 122,5 | 0,306 | 2,450 |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем тeплocнабжения.

Требуемая на перспективу производительность системы водоподготовки приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Требуемая производительность ВПУ

| Наименование источника | Объём тепловой сети, м3 | Производительность ВПУ, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | 2459,6 | 100 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 233,7 | 100 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 122,5 | - |

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем тeплocнабжения МО «Поселок Айхал»

4.1 Описание сценариев развития тeплocнабжения МО «Поселок Айхал»;

В таблице 9 представлен перечень мероприятий по выбранному варианту развития системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал», с указанием технических характеристик, стоимости и сроков реализации предлагаемых мероприятий. Согласно проведенного анализа системы теплоснабжения муниципального образования, данный вариант рассматривается как основной и приоритетный.

Все мероприятия по данному варианту развития системы теплоснабжения направлены на решение задач по повышению эффективности и надежности систем теплоснабжения и удовлетворению спроса на тепловую энергию.

Иные варианты развития системы теплоснабжения не рассматриваются.

Суммарный объем инвестиций необходимых для реализации мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в МО «Поселок Айхал» на период до 2035 года составит 46 625,68 тыс. руб. в том числе по этапам (с учетом НДС):

2022 г. – 8 842,21 тыс. руб.;

2023 г. – 7 892,21 тыс. руб.;

2024 г. – 11 730,21 тыс. руб.;

2025 г. – 392,21 тыс. руб.;

2026-2030 гг. – 17 768,84 тыс. руб.;

2031-2035 гг. – 0 тыс. руб.

Таблица 9 – Перечень мероприятий развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Годы выполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.1.1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |
| 2.1. | п. Айхал. Повышение надежности функционирования объектов без постоянного присутствия персонала. ВРТ, ЦГК. ПИР+СМР |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | п. Айхал. Перевод ТП "Энергоблок" в автоматический режим. ПИР+СМР |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | п. Айхал. "Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | п. Айхал. Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Южная. ПИР+СМР |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.1.1. | Айхал. Реконструкция инженерных сетей ТВС в подземном коллекторе от К12 ул. Юбилейная 1 до К53 ул. Энтузиастов 3 (по концессионному соглашению) |  |  |  |  |  |  |

Технико-экономические показатели рассматриваемого сценария развития приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Технико-экономические показатели варианта развития системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых источников теплоснабжения | млн. руб. | - |
| 2 | Прочие мероприятия | млн. руб. | 12,550 |
| 3 | Строительство тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) | млн. руб. | 22,738 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) | млн. руб. | 11,338 |
| 5 | Суммарные инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения | млн. руб. | 46,626 |

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития тeплocнабжения МО «Поселок Айхал».

Предлагаемый приоритетный вариант развития системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» включает в себя следующие разделы:

- мероприятия по реконструкции объектов системы централизованного теп-лоснабжения, за исключением тепловых сетей;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей;

- мероприятия по строительству тепловых сетей, с целью подключения пер-спективных потребителей (реализуются Застройщиками).

В таблице 9 представлен перечень мероприятий по выбранному Варианту, с указанием технических характеристик объектов и сроков реализации.

Развитие системы теплоснабжения по данному варианту направлено на по повышение эффективности и надежности систем теплоснабжения, а также удовлетворению спроса на тепловую энергию существующих и перспективных потребителей.

Иные варианты развития системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» не рассматриваются.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях МО «Поселок Айхал», для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного тeплocнабжения.

Мероприятия не предусмотрены.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Мероприятия не предусмотрены.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем тeплocнабжения.

Мероприятия не предусмотрены.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Мероприятия не предусмотрены.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мероприятия не предусмотрены.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Мероприятия не предусмотрены.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Мероприятия не предусмотрены.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе тeплocнабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения осуществляется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников теплоснабжения при расчетной температуре наружного воздуха представлены ниже.

Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме через ЦТП и ИТП, расположенные непосредственно у потребителя.

В таблице 11 представлены проектные и фактические температурные режимы теплоисточников, а также виды теплоснабжения, обеспечиваемые данными источниками.

Таблица 11 – Температурные графики источников теплоснабжения

| Наименование источника | Температурный график, °С/°С | Вид теплоносителя | Отопление, вентиляция | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | 150/70 до ТП, 95/70 после ТП | гор. вода, пар | + | + |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 95/70 | гор. вода | + | + |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 95/70 | гор. вода | + | + |

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке на 2035 г.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Срок ввода |
| --- | --- | --- |
| Котельная «ЦГК» | 126,2 | Без изменений |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | 33,11 | Без изменений |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | 5,15 | Без изменений |

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Мероприятия не предусмотрены.

Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей МО «Поселок Айхал»

6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Мероприятия не предусмотрены.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах МО «Поселок Айхал» под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Перечень тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребителей, представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Перечень тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

| Диаметp тpубопpовода, мм | Длина участка, м (в однотрубном исчислении) | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения |
| 100 | 1118 | 651,1 | 2022-2029 |
| 150 | 4224 | 2030,8 |  |
| 250 | 547 | 140,8 |  |
| Сети ГВС |
| 25 | 82 | 56,6 | 2022-2029 |
| 50 | 373 | 258,4 |  |
| ИТОГО: | 6344 | 3137,7 | 2022-2029 |

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности тeплocнабжения.

Мероприятия не предусмотрены.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы тeплocнабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Мероприятия не предусмотрены.

6.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тeплocнабжения потребителей.

Мероприятия не предусмотрены.

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем тeплocнабжения (горячего вoдocнабжения) в закрытые cхeмы горячего вoдocнабжения МО «Поселок Айхал»

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем тeплocнабжения (горячего вoдocнабжения) в закрытые системы горячего вoдocнабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего вoдocнабжения.

Мероприятия не предусмотрены.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем тeплocнабжения (горячего вoдocнабжения) в закрытые системы горячего вoдocнабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего вoдocнабжения.

Мероприятия не предусмотрены.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы МО «Поселок Айхал»

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Результаты расчетов перспективных топливных балансов по каждой котельной и для всех рассматриваемых вариантов представлены в таблицах ниже, а именно, приведены следующие показатели:

- прогнозные значения выработки тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии;

- прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии;

- прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии;

- максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний);

- максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний).

Таблица 14 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 183,4 | 200,4 | 217,5 | 234,6 | 302,9 | 302,9 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Итого | 242,1 | 259,2 | 276,3 | 293,4 | 361,7 | 361,7 |

Таблица 15 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,7 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 |
| Итого | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,9 | 151,0 | 151,0 |

Таблица 16 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 27759 | 30345 | 32931 | 35517 | 45862 | 45862 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 7322 | 7322 | 7322 | 7322 | 7322 | 7322 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Итого | 36501 | 39087 | 41673 | 44259 | 54604 | 54604 |

Таблица 17 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3 (т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 24347,5 | 26615,9 | 28884,1 | 31152,4 | 40225,6 | 40225,6 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 6423,2 | 6423,2 | 6423,2 | 6423,2 | 6423,2 | 6423,2 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 1245,7 | 1245,7 | 1245,7 | 1245,7 | 1245,7 | 1245,7 |
| Итого | 32016,4 | 34284,8 | 36553,0 | 38821,3 | 47894,5 | 47894,5 |

Таблица 18 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива (зимний), тыс. м3 (т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 2,846 | 3,095 | 3,343 | 3,592 | 4,585 | 4,585 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Итого | 3,384 | 3,632 | 3,881 | 4,129 | 5,123 | 5,123 |

Таблица 19 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний)

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива (летний), тыс. м3 (т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | ООО АО «ПТВС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная «ЦГК» | газ | 0,376 | 0,503 | 0,647 | 0,806 | 1,600 | 1,600 |
| 1.2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 1.3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 0,388 | 0,516 | 0,659 | 0,819 | 1,613 | 1,613 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

На начало периода планирования (2021 год) источники тепловой энергии в качестве основного топлива используют природный газ. На конец периода планирования (2035 год) изменения используемого источниками вида основного топлива не предполагается. Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе тeплocнабжения.

Виды используемого на источниках тепловой энергии топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| ТСО | Вид топлива | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная «ЦГК» | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |
| Котельная «БМГК» п. Айхал | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |
| Котельная «БМГК» п. Дорожный | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |
| ИТОГО | газ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ~7981 |

8.4 Преобладающий в городе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем тeплocнабжения, находящихся в соответствующем городском округе.

Преобладающим видом топлива является природный газ. На конец периода планирования (2035 год) использование природного газа на котельных составляет 100,0%.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.

Приоритетным направлением развития топливного баланса МО «Поселок Айхал» является максимально возможное использование на существующих и вновь строящихся источниках тепловой энергии в качестве основного топлива природного газа.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе.

Сведения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии МО «Поселок Айхал» представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Объем необходимых инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | п. Айхал. Повышение надежности функционирования объектов без постоянного присутствия персонала. ВРТ, ЦГК. ПИР+СМР | 550,00 | 550,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Айхал. Перевод ТП "Энергоблок" в автоматический режим. ПИР+СМР | 12 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Сведения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов МО «Поселок Айхал» представлены в таблице 21.

Таблица 22 – Объем необходимых инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего расходы на мероприятие | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1. | Строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | 3137,68 | 392,21 | 392,21 | 392,21 | 392,21 | 1568,84 |  |
| 2. | п. Айхал. "Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Попугаевой | 16 200,00 |  |  |  |  | 16200,00 |  |
| 3 | п. Айхал. Строительство сетей ТВС от БМГК п. Айхал до ул. Южная. ПИР+СМР | 3 400,00 | 900,00 | 2 500,00 |  |  |  |  |
| 4 | Айхал. Реконструкция инженерных сетей ТВС в подземном коллекторе от К12 ул. Юбилейная 1 до К53 ул. Энтузиастов 3 (по концессионному соглашению) | 11 338,00 |  |  | 11 338,00 |  |  |  |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы тeплocнабжения на каждом этапе.

Предложения отсутствуют.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы тeплocнабжения (горячего вoдocнабжения) в закрытую систему горячего вoдocнабжения на каждом этапе.

Предложения отсутствуют.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта имеют отрицательные значения, т.е. не имеют обоснования с точки зрения финансов, но имеют обоснование с точки зрения необходимости их осуществления для теплоснабжения объектов перспективного строительства. Связано это с большой долей финансовых потребностей на мероприятия необходимые к осуществлению с учетом планируемых перспективных нагрузок, окупаемость данных мероприятий наступит позднее чем через 30 лет.

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Источники финансирования предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

9.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов тeплocнабжения за базовый период и базовый период aктуaлизaции.

Сведения об осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации, отсутствуют.

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой тeплocнабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой тeплocнабжающей организации (организациям).

В настоящее время в соответствии с Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) №587 от 30.12.2016 г. статус единой теплоснабжающей организации для систем теплоснабжения на территории МО «Поселок Айхал» присвоен ООО АО «ПТВС».

10.2 Реестр зон деятельности единой тeплocнабжающей организации (организаций).

Описание зон деятельности каждой из вышеуказанных теплоснабжающих организаций приведены на в таблице 23.

Таблица 23 – Описание зон деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование действующей ТСО | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО АО «ПТВС» | Котельные «ЦГК», Котельная «БМГК» п. Айхал, Котельная «БМГК» п. Дорожный |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми тeплocнабжающей организации присвоен статус единой тeплocнабжающей организацией.

1 критерий:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

Размер собственного капитала;

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4 Информация о поданных тeплocнабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой тeплocнабжающей организации.

Заявки на присвоение статуса ЕТО теплоснабжающими организациями в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения не поступали.

10.5 Реестр систем тeплocнабжения, содержащий перечень тeплocнабжающих организаций, действующих в каждой системе тeплocнабжения, расположенных в границах МО «Поселок Айхал».

Реестр систем теплоснабжения, с указанием действующих в каждой системе теплоснабжающих организаций представлен в таблице 24.

Таблица 24 – Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Наименование действующих в системе теплоснабжения ТСО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» | ООО АО «ПТВС» |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал | ООО АО «ПТВС» |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный | ООО АО «ПТВС» |

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности для котельных МО «Поселок Айхал» представлены в таблице 6.

Таблица 25 – Балансы тепловой мощности котельных

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «ЦГК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 119,89 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 | 119,466 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 19,563 | 21,43425 | 23,3055 | 25,17675 | 27,048 | 34,533 | 34,533 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 17,754 | 19,0985 | 20,443 | 21,7875 | 23,132 | 28,51 | 28,51 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,809 | 2,335625 | 2,86225 | 3,388875 | 3,9155 | 6,022 | 6,022 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 19,563 | 21,43425 | 23,3055 | 25,17675 | 27,048 | 34,533 | 34,533 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 17,754 | 19,0985 | 20,443 | 21,7875 | 23,132 | 28,51 | 28,51 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 1,809 | 2,335625 | 2,86225 | 3,388875 | 3,9155 | 6,022 | 6,022 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потери | Гкал/ч | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 98,096 | 96,22475 | 94,3535 | 92,48225 | 90,611 | 83,126 | 83,126 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 98,096 | 96,22475 | 94,3535 | 92,48225 | 90,611 | 83,126 | 83,126 |
| 2 | Котельная «БМГК» п. Айхал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 31,45 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 | 31,376 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 | 3,263 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потери | Гкал/ч | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 | 1,502 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 | 26,611 |
| 3 | Котельная «БМГК» п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 | 3,229 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | отопительно-вентиляционная | Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | потери | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
| 12 | Итого по котельным МО «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленная мощность | Гкал/ч | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 |
|  | располагаемая мощность | Гкал/ч | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 | 154,61 |
|  | собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
|  | тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 | 154,071 |
|  | подключенная нагрузка (договор): | Гкал/ч | 23,696 | 25,56725 | 27,4385 | 29,30975 | 31,181 | 38,666 | 38,666 |
|  | подключенная нагрузка (факт): | Гкал/ч | 23,696 | 25,56725 | 27,4385 | 29,30975 | 31,181 | 38,666 | 38,666 |
|  | потери | Гкал/ч | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 | 3,649 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 126,726 | 124,85475 | 122,9835 | 121,11225 | 119,241 | 111,756 | 111,756 |
|  | резерв/дефицит тепловой мощности по фактической нагрузке | Гкал/ч | 126,726 | 124,85475 | 122,9835 | 121,11225 | 119,241 | 111,756 | 111,756 |

11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

Согласно генеральному плану МО «Поселок Айхал» присоединение тепловых нагрузок перспективных потребителей в размере 14,97 Гкал/ч предполагается до 2029 г.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления).

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О тeплocнабжении».

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Раздел 13 Синхронизация cхeмы тeплocнабжения со cхeмой гaзocнабжения и газификации городского округа, cхeмой и программой развития электроэнергетики, а также со cхeмами вoдocнабжения и вoдоoтведения МО «Поселок Айхал»

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей cхeмы гaзocнабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В настоящее время МО «Поселок Айхал» полностью газифицировано. Решения отсутсвуют.

13.2 Описание проблем организации гaзocнабжения источников тепловой энергии.

Проблемы организации гaзocнабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в cхeме тeплocнабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем тeплocнабжения.

Предложения отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной cхeмы тeплocнабжения и программы развития Единой энергетической cхeмы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе тeплocнабжения.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, а также вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в cхeме тeплocнабжения, для их учета при разработке cхeмы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схeмы и программы развития Единой энергетической cхeмы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной cхeмы вoдocнабжения МО «Поселок Айхал» о развитии соответствующей системы вoдocнабжения в части, относящейся к системам тeплocнабжения.

Описание системы и структуры водоснабжения, а также решения о развитии системы водоснабжения МО «Поселок Айхал», относящейся к системам теплоснабжения содержатся в Схеме водоснабжения МО «Поселок Айхал».

13.7 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной cхeмы вoдocнабжения МО «Поселок Айхал» для обеспечения согласованности cхeмы вoдocнабжения и указанных в cхeме тeплocнабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем тeплocнабжения.

Предложения отсутствуют.

Раздел 14 Индикаторы развития систем тeплocнабжения МО «Поселок Айхал»

14.1 Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем тeплocнабжения.

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал», в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2035 года и в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №405 от 16.03.2019 года, в данной главе представлены существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Все вышеперечисленные индикаторы (показатели) для системы теплоснабжения МО «Поселок Айхал» приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Сводная таблица целевых индикаторов (показателей) систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии и теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед/Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии котельными, в т.ч.: | кг.у.т./Гкал | 150,7 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | 150,9 | 151,0 | 151,0 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн) м3/м2 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 | 0,00081 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/(Гкал/ч) | 366,1 | 339,3 | 316,1 | 295,9 | 278,2 | 224,3 | 224,3 |
| 7 | Износ объектов системы теплоснабжения | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | 0,0 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

14.2 Описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации cхeмы тeплocнабжения городского округа.

Значения показателя представлены в таблице 26.

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов cхeмы тeплocнабжения для потребителя.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Результаты оценки ценовых последствий

| № п/п | Наименование мероприятия | Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Индекс потребительских цен | 1,037 | 1,075 | 1,115 | 1,156 | 1,199 | 1,23 | 1,262 |
| 2 | Индекс тарифов на теплоэнергию | 1,05 | 1,102 | 1,157 | 1,214 | 1,275 | 1,299 | 1,324 |
| 3 | Индекс цен на капитальные вложения | 1,036 | 1,072 | 1,11 | 1,15 | 1,191 | 1,216 | 1,24 |
| 4 | Индекс цен газовой промышленности | 1,013 | 1,026 | 1,039 | 1,052 | 1,084 | 1,117 | 1,151 |
| 5 | Индекс тарифов на электроэнергию | 1,035 | 1,072 | 1,11 | 1,149 | 1,177 | 1,206 | 1,236 |
| 6 | Индекс тарифов на услуги ЖКХ | 1,047 | 1,097 | 1,149 | 1,203 | 1,26 | 1,309 | 1,36 |
| 7 | Индекс цен химической промышленности | 1,029 | 1,058 | 1,089 | 1,12 | 1,152 | 1,166 | 1,181 |
| 8 | Индекс цен на нефтепродукты | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,002 | 1,002 | 0,981 | 0,96 |
| ООО АО «ПТВС» |
| 9 | Тариф на отопление, руб./Гкал | 4464,95 | 4853,13 | 5095,35 | 5346,37 | 5615,01 | 5720,71 | 5830,80 |
| 10 | Тариф на горячее водоснабжение, руб./Гкал | 344,33 | 363,53 | 376,41 | 389,98 | 403,88 | 412,36 | 420,50 |